## Slide 1: Кинетостатический расчёт (определение реакций в кинематических парах)
Силовой анализ групп Ассура II класса в КДАМ-е проводится с выбором соотвествующих модулей
Заменить реакцию R12 составляющими R12n II AB и R12t⊥ AB
Заменить реакцию R43 составляющими R43n II ВС и R43t⊥ ВС
Группа 1 вида |  | составить ∑ mB(2)=0 ∑ mB(3)=0 ∑ F(2,3)=0 ∑ F(2)=0 | определить R12t R43t R12n; R43n R32
Группа 2 вида |  | составить ∑ mB(2)=0 ∑ F(2,3)=0 ∑ mB(3)=0 ∑ F(2)=0 | определить R12t R12n; R43 h43 R32
Заменить реакцию R12 составляющими R12n II AB и R12t⊥ AB
Элементарный модуль Пл3(r4, a2)
Элементарный модуль Пл4(a2, a3)

## Slide 2
Группа 3 вида |  | составить ∑ mC(2,3)=0 ∑ F(2)=0 ∑ mC(3)=0 ∑ F(3)=0 | определить R12t R12n; R32n h23 R43
Группа 4 вида |  | составить ∑ F(2,3)=0 ∑ mB(2)=0 ∑ mB(3)=0 ∑ F(2)=0 | определить R12; R43 h12 h43 R32
Заменить реакцию R12 составляющими R12n II AC и R12t⊥ AC
Элементарный модуль Пл1(r3, a3)
Груп-па 5 вида |  | составить ∑ F(3)=0 ∑ mA(2)=0 ∑ mA(2,3)=0 ∑ F(2)=0 | определить R23; R43 h32 h43 R12
Элементарный модуль Пл2(r2, r3)
Элементарный модуль Пл1 (в разработке)

## Slide 3
Особенностью векторных моделей механизма является то, что кинематический и динамический расчет такой модели можно вести без определения самих кинематических пар, Также особенностью векторных моделей является то, что соединение двух векторов может содержать не только отдельно поступательную или вращательную пару, но и совмещенные вращательную и поступательную пары(если длина поводка поступательной пары равна нулю)
В этом случае, целесообразно вводить в векторную модель дополнительный вектор с длиной, равной нулю, но который позволяет рассчитывать отдельно такое соединение, как поступательную и вращательную пару.
Совмещенные вращательная и поступательная пары с поводком 4 и векторы, отображающие данное соединение, с вектором 3 нулевой длины